## Slide 1
基于IPv6的农业物联网设计与实现
汇报人：付康为
指导老师：孙玲
专业：信息与通信工程

## Slide 2
目录
Contents
1
研究背景与意义
2
研究内容与方法
4
主要创新点与成果
5
总结与展望
系统测试
3

## Slide 3
1、研究背景与意义

## Slide 4
研究背景
随着人口的不断增长，社会生产与日常生活对粮食的需求与日俱增。
农业生产环境对粮食产量起着至关重要的作用。
传统的生产模式浪费了大量的人力物力资源，不利于农业的可持续化发展。
需要对农业生产环境进行实时监控，为粮食生产打造良好的环境，从而保障粮食产量的稳定增长。

## Slide 5
研究状况
目前对农业物联网的设计主要有如下2种方式：
(1) 有线方式：使用Ethernet进行传感器数据传输。
优点：数据传输稳定；可以与互联网进行通信。
缺点：无法任意地设置传感器节点的位置，
使得监测的区域十分有限。
(2) 无线方式：WiFi、ZigBee无线数据传输
优点：任意放置传感器节点位置，拓展监测面积。
缺点：WiFi - 传输距离有限，成本较高；
ZigBee - 无法与互联网进行通信。
有线方式
WiFi方式
ZigBee方式

## Slide 6
研究目的
设计一种适用于农业生产环境的物联网方案。
降低农业物联网系统的成本，并且该系统要简单易用。
基于无线传感器网络，便于设置传感器节点位置，以拓展监测面积。
使用互联网实时了解农作物的生长环境。

## Slide 7
研究方案
设计基于6LoWPAN无线传感器网络的农业物联网架构。
实现基于6LoWPAN协议的IPv6网络与无线传感器网络之间的融合。
6LoWPAN协议是基于IPv6协议，提供海量的IPv6地址，可以布置大量的传感器节点。
6LoWPAN是一种无线传感器网络，便于任意布置传感器节点。

## Slide 8
2、研究内容与方法

## Slide 9
农业物联网系统总体设计
数据采集
数据存储
数据查询
设备控制
采集大棚内的各个传感器节点实时数据
将处理后的数据存入客户端数据库
使用折线图来显示历史数据变化的趋势
使用客户端对大棚设备进行远程开关控制
数据传输
数据通过6LoWPAN与IPv6网络进行传输
数据处理
将采集到的数据使用多传感器融合模型处理

## Slide 10
系统架构设计
6LoWPAN无线传感器网络拓扑图

## Slide 11
需要解决的问题
硬件电路的设计？
嵌入式系统软件的设计？
边界路由器软件设计？
多传感器数据处理问题？
上位机软件设计？

## Slide 12
硬件电路设计
硬件设计分为边界路由器设计和传感器节点设计。
边界路由器实现6LoWPAN网络的数据包和IP网络数据包之间的格式转换。
传感器节点作用如下：
1) 采集大棚内温度、二氧化碳等环境参数。
2) 获取大棚中各个设备的工作状态。
3) 通过6LoWPAN网络将以上信息传输至边界路由器。
4) 对大棚中的设备进行开关控制。

## Slide 13
传感器节点电路设计
传感器节点的设计准则如下：
具有RF无线收发器模块
微处理器符合基于IEEE 802.15.4标准
具有低功耗的模式
使用电池进行供电
搭载多个传感器模块
搭载一个继电器模块
无线传感器网络基础
6LoWPAN网络的硬件基础
传感器节点长时间工作
便于布置传感器节点位置
大棚环境数据采集
大棚设备远程控制

## Slide 14
传感器节点电路设计
CC2530微处理器：
    具有低功耗的优势。
    使用电池进行供电。
    符合IEEE 802.15.4标准。
DHT11：获取大棚温湿度数据。
SGP30：获取大棚二氧化碳浓度。
继电器：对大棚设备进行开关控制。

## Slide 15
传感器节点电路设计
CC2530微处理器
DHT11
SGP30
继电器控制电路
供电电路

## Slide 16
传感器节点电路设计
PCB电路设计
焊接实物图

## Slide 17
传感器节点软件设计
6LoWPAN无线传感器网络协议栈
精简的IPv6协议栈
设备驱动程序，如传感器、继电器
可靠的数据传输方式：COAP协议
无线数据报文的路由：RPL协议
JSON数据格式解析程序

## Slide 18
6LoWPAN、COAP与RPL
6LoWPAN协议栈：对IPv6数据报文进行拆分与重组，使其适用于无线传感器网络
RPL协议：在无线传感器网络中，对IPv6数据报文进行路由
COAP协议：基于UDP的数据可靠传输方案

## Slide 19
边界路由器架构
6LoWPAN网络与IP网络之间的桥梁。
边界路由器分为转换器与路由器两个部分。
路由器部分实现IP数据报文的传输。
转换器部分实现6LoWPAN数据报文的传输。
转换器部分使用串口与路由器部分进行通信。

## Slide 20
边界路由器架构
转换器部分电路图
路由器模块结构
路由器实物图

## Slide 21
边界路由器软件设计 -- 转换器
访问6LoWPAN无线传感器网络的接口。
从无线传感器网络中接收6LoWPAN网络数据包，传输至路由器部分。
从路由器部分接收IP数据报文，发送至6LoWPAN无线传感器网络。
使用SLIP协议和路由器部分进行通信。
SLIP协议
转换器软件结构

## Slide 22
边界路由器软件设计 -- 路由器
改进后的COAP架构
访问流程示意图
对COAP架构进行改进，以简化客户端软件的开发。
原有的COAP架构需要针对不同的平台，设计不同编程语言的COAP客户端。
改进后的架构增加了链接服务器，由该服务器对COAP服务器进行访问和控制。
客户端软件对链接服务器读取数据或写入控制命令即可。

## Slide 23
计算机客户端设计
对于传感器节点，有如下功能：
定期获取传感器数据，并储存至数据库中。
定期获取大棚中设备的当前工作状态，并储存至数据库中。
对于用户，有如下功能：
实时显示大棚中的环境参数。
查询大棚环境参数的历史数据。
远程控制大棚中的设备。

## Slide 24
计算机客户端设计
数据实时显示功能
历史数据查询功能
设备远程控制功能

## Slide 25
多传感器融合模型
常用的多传感器数据融合方法：
1. 多传感器数据平均融合模型
2. 多传感器数据加权融合模型
通常会在大棚中设置多个传感器节点。
如何通过多个传感器的采样值来获得数据真实值则成为了一个难题。
多传感器数据融合模型就是为了解决这类问题。
多传感器数据加权融合模型

## Slide 26
软件总体流程
获取传感器参数流程
设备远程控制流程

## Slide 27
3、系统测试

## Slide 28
连通性测试
使用ping命令来测试计算机与传感器节点之间的连通性。
变换传感器节点的拓扑结构，再次使用ping进行测试。
ping连通性测试
拓扑结构变换前
拓扑结构变换后

## Slide 29
功能性测试
数据实时显示功能测试
历史数据查询功能测试
设备远程控制功能测试

## Slide 30
参数测量精度测试
平均融合模型与加权融合模型的对比
结论：经过加权融合模型处理后的数据更接近于真实的参数数据。

## Slide 31
平均融合模型与加权融合模型的对比
结论：加权模型处理后的多传感器数据与真实值之间的误差更小，优于多传感器数据平均融合模型。
参数测量精度测试

## Slide 32
4、主要创新点与成果

## Slide 33
主要创新点与成果
相关成果：
1）发表核心期刊论文一篇
付康为, 孙玲. 基于CoAP协议的无线传感网架构设计[J]. 现代电子技术, 2018, 41(20) : 49 – 52 + 56.
2）参加科研项目
赛尔网络下一代互联网技术创新项目
主要创新点：
1）对原始的COAP架构进行改进，以简化客户端软件的开发。
2）使用多传感器数据加权融合模型对采集数据进行处理，提高了数据采样的精度。

## Slide 34
5、总结与展望

## Slide 35
总结与展望
提出一种基于 IPv6 的农业物联网系统的设计与实现方案。
完成传感器节点、边界路由器和计算机客户端的软硬件设计。
实现客户端软件对传感器节点的控制以及访问。
工作总结：
增加Web控制功能，进一步简化客户端软件的设计。
使用无线传感器网络仿真平台Cooja，对大量传感器节点的情况进行仿真与测试。
未来展望：

## Slide 36
请各位老师批评指正